## Slide 1: การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายแลน
ด้วย ATD3.5-S3 Ethernet shield

## Slide 2: ทำไมต้องใช้สายแลน?
สายแลน | WiFi
ต้องเดินสายทุกอุปกรณ์ | ไม่ต้องเดินสายไฟ
เสียบสายแล้วใช้ได้เลย | ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อ WiFi ก่อน
อุปกรณ์น้อยแต่ห่างกัน ราคาถูกกว่า | อุปกรณ์อยู่ห่างกันต้องติดตั้ง Repeater
ปลอดภัยกว่า | มีความเสี่ยงโดนโจมตีมากกว่า
มีค่าสายไฟ | ไม่มีค่าสายไฟ

## Slide 3: อุปกรณ์เสริม ATD3.5-S3 Ethernet shield

## Slide 4: บล็อกไดอะแกรม
W5500
3.3V
MOSI
MISO
SCK
CS
RST
INT
ATD3.5-S3 Ethernet shield
RJ45

## Slide 5: วงจรภายในเมื่อเพิ่ม Ethernet shield
* = Strapping Pin
** = I/O 1.8V if enable PSRAM
SCL
SDA
3V3
GND
Grove
วงจรอัพโหลด
TX
RX
EN
IO0
MOSI
MISO
SCK
....
หน้าจอ ST7796S
ESP32-S3 (N8R8)
IO11
IO13
IO12
...
RX0
TX0
EN
IO0*
D+
D-
USB-C
IO20 (D+)
IO19 (D-)
USB-C
Upload
OTG
DAC
DIN
BCLK
WS
IO47
IO48**
IO45
IO38
IO39
IO40
ลำโพง
MOSI
MISO
SCK
...
...
MicroSD Card socket
3V3
IO5
LED Y
BTN A
GND
IO4
MOSI
MISO
SCK
CS
RST
INT
Ethernet shield

## Slide 6: แนวทางการพัฒนาโค้ด
ไลบรารี่ Ethernet
ไลบรารี่ esp_eth
ทำงานเร็ว
ทำงานแบบ Blocking
ใช้งานง่าย มีข้อมูลเยอะ
ใช้ร่วมกับไลบรารี่ Arduino ได้
ไม่มีแผนการดูแลแน่ชัด
ยังทำงานได้ช้า
Non-Blocking คล้าย WiFi
ข้อมูลยังน้อย
ใช้งานร่วมกับไลบรารี่ของ ESP32 ได้เลย
มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
VS

## Slide 7: ข้อควรระวังเขียนโค้ด
แชร์ SPI ช่องเดียวกัน

## Slide 8: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ArtronShop
@artronshop
www.ArtronShop.co.th
contact@atronshop.co.th