## Slide 1: นักพัฒนา Smart Farm
ด้วย IoT & HandySense
Workshop

## Slide 2: ArtronShop

## Slide 3: ฝากติดตามกลุ่ม Maker

## Slide 4: เกษตรแม่นยำ
Smart Farm
เกษตรแม่นยำ

## Slide 5: แพลตฟอร์ม HandySense
ฮาร์ดแวร์
(ATD3.5-S3)
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์วัดความชื้นอากาศ
เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน
เซ็นเซอร์วัดแสง (Lux)
MQTT / NETPIE2020
ปั้มน้ำวาล์ว
หลอดไฟ

## Slide 6: รายการอุปกรณ์ที่มีให้
1
ชุด ATD3.5-S3
2
ATD3.5-S3 Farm1 shield
3
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
4
เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน
5
เซ็นเซอร์วัดแสง
7
กล่องกันน้ำ
6
อะแดปเตอร์ 12V
8
เคเบิลแกลน
PG7 x1 PG9 x1
PG13.5 x1
9
ไขควงปากแบน

## Slide 7: ATD3.5-S3
เสาอากาศ 2.4G x1
ลำโพง 3W x1
สาย USB-C x1
ATD3.5-S3 พร้อมกรอบจอ x1
กรอบจอทำจากเครื่องปริ้น 3 มิติ (ABS)
ตัวดันขอบกล่อง x4

## Slide 8: ส่วนประกอบ ATD3.5-S3
หน้าจอทัชสกรีนขนาด 3.5 นิ้ว
กรอบจอพลาสติก
ปุ่มบังคับเข้าโหมดอัพโหลดโปรแกรม
จุดต่อเสา WiFi
ปุ่มรีเซ็ต
ขาต่ออุปกรณ์ภายนอกหลัก
ขาต่ออุปกรณ์ภายนอกรอง
จุดต่ออุปกรณ์ USB
ช่องอัพโหลดโปรแกรม
จุดต่ออุปกรณ์ I2C
ช่องเสียบ MicroSD Card
จุดต่อไฟเลี้ยง 7-30V
จุดต่อลำโพง
ESP32-S3

## Slide 9: ATD3.5-S3 Farm1 shield (1/2)
ช่องต่อเอาต์พุต 1
ช่องต่อเอาต์พุต 2
ช่องต่อเอาต์พุต 3
ช่องต่อเอาต์พุต 4
ช่องต่ออุปกรณ์ RS485/ModbusRTU
ช่องต่ออุปกรณ์ I2C
ช่องต่อแอนะล็อก 2
ช่องต่อดิจิทัล 3
ช่องต่อดิจิทัล 2
ช่องต่อแอนะล็อก 1
ช่องต่อดิจิทัล 1
ช่องต่อไฟเข้า 7-30V DC/AC

## Slide 10: ATD3.5-S3 Farm1 shield (2/2)
รีเลย์ทนกระแสไฟฟ้า 10A/250V
แบตเตอรี่วงจรนับเวลา (RTC)

## Slide 11: ATD3.5-S3 Farm1 shield diagram
OUT1
OUT4
OUT3
OUT2
IO39
IO38
IO7
IO8
RX
TX
A
B
RS485 to UART
RS485
IO41
IO40
SCL0
SDA0
I2C
IO1
A1
IO2
A2
D1
IO42
D2
IO4
D3
IO5
0...5V
0...5V
0V-24V
0V-24V
3.3V
3.3V

## Slide 12: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ SHT45

## Slide 13: เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เกษตรไทย IoT
GND
5V
OUT
EN

## Slide 14: เซ็นเซอร์วัดแสง โดมตะวัน

## Slide 15: รู้จัก HandySense
ค่าอุณหภูมิ
ค่าความชื้นอากาศ
ค่าความชื้นดิน
ค่าแสงสว่าง
กลุ่มควบคุม OUT1
กลุ่มควบคุม OUT2
กลุ่มควบคุม OUT3
กลุ่มควบคุม OUT4

## Slide 16: ขั้นตอนการใช้ ATD3.5-S3 HandySense PIO
ติดตั้งไดร์เวอร์ CP210x
    https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
อัพโหลดเฟิร์มแวร์ ATD3.5-S3 HandySense PIO ด้วย ESP Tool
    https://espressif.github.io/esptool-js/
ต่อวงจร
    เสียบ Farm1 shield เข้ากับ ATD3.5-S3 และต่อเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense
    https://dashboard.handysense.io/

## Slide 17: ติดตั้งไดร์เวอร์ CP210x
1
2
3
4

## Slide 18: อัพโหลดเฟิร์มแวร์ (1/2)
ใช้ esptool.js บน Google Chrome : https://espressif.github.io/esptool-js/
1
2
3

## Slide 19: อัพโหลดเฟิร์มแวร์ (2/2)
4
5
6
7

## Slide 20: ส่วนประกอบหน้าจอ
หน้าหลัก
หน้าตั้งค่าเอาต์พุต
หน้าตั้งค่า WiFi
สถานะเชื่อมต่อ HandySense
สถานะเชื่อมต่อ WiFi
สั่งงานเอาต์พุตด้วยมือ
เวลาปัจจุบัน
ค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์

## Slide 21: การต่อวงจร

## Slide 22: การต่อวงจร (1/2)
ส่วนเซ็นเซอร์วัดค่า
โดมตะวัน
SHT45
วัดความชื้นในดิน เกษตรไทย IoT
12V 1A

## Slide 23: การต่อวงจร (2/2)
ส่วนเอาต์พุตปั้ม/วาล์ว/หลอดไฟ
แหล่งจ่ายไฟ

## Slide 24: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (1/8)
https://dashboard.handysense.io/
1
2

## Slide 25: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (2/8)
https://dashboard.handysense.io/
3
5
4

## Slide 26: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (3/8)
https://dashboard.handysense.io/
6
7

## Slide 27: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (4/8)
https://dashboard.handysense.io/
6
7

## Slide 28: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (5/8)
https://dashboard.handysense.io/
6
7

## Slide 29: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (6/8)
8
9

## Slide 30: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (7/8)
10
11

## Slide 31: เพิ่มอุปกรณ์ลง HandySense (8/8)
12

## Slide 32: การเปลี่ยนธีมหน้าจอ
Clone โปรเจค ATD3.5-S3-HandySense-PIO มา
    https://github.com/ArtronShop/ATD3.5-S3-HandySense-PIO
ใช้โปรแกรม SquareLine Studio เปิดโปรเจคมาแก้ไข
    Import ไฟล์ใน SquareLine Studio Project/HandySense.spj
Export โค้ดออกมา เข้า VS Code
    อัพโหลดโค้ดลงบอร์ด

## Slide 33: การเปลี่ยนรุ่นเซ็นเซอร์
เข้า VS Code แก้ไขไฟล์ src/UserConfigs.h
// Configs use Sensor
#define TEMP_HUMID_SENSOR SHT45 // <<--- แก้ไขเป็นรุ่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
#define SOIL_SENSOR ANALOG_SOIL_SENSOR // <<--- แก้ไขเป็นรุ่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
#define LIGHT_SENSOR BH1750 // <<--- แก้ไขเป็นรุ่นเซ็นเซอร์วัดแสง

## Slide 34: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ArtronShop
@artronshop
www.ArtronShop.co.th
contact@atronshop.co.th