## Slide 1: เชื่อมต่อกับเครื่องหยอดเหรียญ
ทำเครื่องขายของอัตโนมัติ

## Slide 2: อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติม
2
โมดูลต่อเครื่องหยอดเหรียญ Coin Selector Adaptor
1
เครื่องรับเหรียญ
3
แหล่งจ่ายไฟ 12V
4
สายจั้มเมีย-เมีย

## Slide 3: การต่อวงจร
DC+12V
COIN
GROUND
3V3
IO1
IO2
GND

## Slide 4: การใช้งานเครื่องรับเหรียญ
เครื่องรับเหรียญใช้แรงดันไฟฟ้า 12V ในการทำงาน
ไม่จ่ายไฟ = ไม่รับเหรียญ
ขา EN ใช้กำหนดว่าให้จ่ายไฟให้เครื่องรับเหรียญหรือไม่
ป้อนลอจิก 1: จ่ายไฟ (ให้รับเหรียญ)
ป้อนลอจิก 0: ไม่จ่ายไฟ (ไม่รับเหรียญ)
ขา SIG ปกติจะเป็นลอจิก 1 ตลอดเวลา เมื่อหยอดเหรียญ จะเป็นลอจิก 0 เป็นระยะเวลา 25mS/50mS/100mS
SIG
ไฟสีเขียวแสดงสถานะรับเหรียญ
ไฟสีส้มกระพริบเมื่อหยอดเหรียญ

## Slide 5: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ArtronShop
@artronshop
www.ArtronShop.co.th
contact@atronshop.co.th